## Slide 2: ROM_D IP Core
用IP核生成器建立1024×32bit的ROM核
  〖第一步〗在VIVADO集成菜单上从PROJECT MANAGER选择IP Catalog，将弹出如如下新模块源母板生成向导窗口。
IP

## Slide 3
  〖第二步〗点击搜索栏，输入memory generator
    选择Distributed Memory Generator 或Block Memory Generator
Distributed Memory ： 符合异步访问要求
Block Memory Generator： 是同步访问

## Slide 4
  〖第三步〗核参数设置
    双击Distributed Memory Generator弹出窗口第1页
点击
存储单元数和字长填入：
Depth 1024
Data Width 32
存储类型选择：
ROM
模块名称

## Slide 5
  〖第四步〗关联初始化文件并生成ROMIP核
    点击RST&Initialitiont
    点击“Browse...”选择初始化关联文件（ROM.coe）
    其余不用修改
点击查验
点击打开按钮Browse关联 Init File
最后点击生成
查看Datasheet
Coe文件的位置

## Slide 6
  〖第五步〗生成后调用
    核生成后在设计窗口出现ROM_D.xci模块
    点击IP Souce Instantiation Template 查看核调用结构ROM_D.veo：
    ROM_B your_instance_name (
    .a(a), // input [9 : 0] a
    .spo(spo) // output [31 : 0] spo
    );
  此ROM核在顶层直接调用

## Slide 7: ROM初始化文件：.coe
ROM.coe格式
  可以用VIVADO打开编辑，也可以用普通文本编辑工具
  格式如下：
    第一行：说明是初始化参数向量采用16进制（也可以2进制）
    第二行：初始化向量名
    第三行开始：初始化向量元素，用逗号“，”分隔，分号结束
    文件头、尾部可以用“#”号加注释，中间不可以
  memory_initialization_radix=16;
  memory_initialization_vector=
  00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb,
  cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
红色数据是LED图形
黑色数据是字符0-F

## Slide 8: RAM_B IP Core-U3
用IP核生成器建立1024×32bit的RAM核
  〖第一步〗在VIVADO集成菜单上从PROJECT MANAGER选择IP Catalog，将弹出如如下新模块源母板生成向导窗口。

## Slide 9
  〖第二步〗点击搜索栏，输入memory generator
    选择Block Memory Generator (注意：有时钟）
IP
IP

## Slide 10
  〖第三步〗核参数设置
下拉选择：
单端口RAM

## Slide 11
  〖第三步〗核参数设置
点击
填入：
Write Width 32
Write Depth 1024
选择：
Always Enabled
不要勾选

## Slide 12
  〖第四步〗生成后调用
    核生成后在设计窗口出现RAM_B.xci模块
    点击IP Souce Instantiation Template 查看核调用结构RAM.veo ：
RAM U3 (
  .clka(clk_m), // input clka
  .wea(data_ram_we), // input [0 : 0] wea
  .addra(ram_addr), // input [9 : 0] addra
  .dina(ram_data_in), // input [31:0] dina
  .douta(ram_data_out)// output [31:0] douta
  );
此RAM核在顶层模块中调用
初始化内容与之前ROM相同

## Slide 13: Question: RAM的生成
RAM的生成
  如图所示，默认的输出端口会勾选输出寄存器，导致数据会往后延迟一个时钟周期，所以应该不勾选
不要勾选

## Slide 14: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
设计要点
拷贝模块的IP核文件夹到当前工程根目录：
MUX2T1_5、 MUX4T1_5、 MUX2T1_32、 MUX4T1_32
MUX2T1_8、 MUX8T1_8、 MUX8T1_32、 MUX2T1_64
add_32、ADC32、and32、or32、nor32、srl32、xor32、
Ext_32、SignalExt_32、or_bit_32
每个模块的IP核文件夹都包含xgui和component以及其对应的源文件
其调用原理是利用xgui下的tcl脚本根据xml特征描述从源文件处重新复制生成工程
所需文件
注：xml文件描述包含源文件的目录位置，若复制源文件时更改了路径位置，则需在xml描述对应位置进行更新，以免出现调用时无法找到源文件的错误

## Slide 15: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
目录添加 打开IP 添加窗口：PROJECT MANAGERSettingsProject SettingsIPRepository

## Slide 16: 模块调用OExp00-Element
添加自定义 IP：点击“+”，添加自定义 IP 路径，点击 OK 添加完成会弹出成功添加信息提示框，点击OK
同样的方式可以添加刚刚封装完成的所有模块
若依照步骤先将所有的模块拷贝到当前根目录下，则此处直接将根目录添加进来，可以一次性添加所有模块
自定义的实际IP路径
IP

## Slide 17: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
单击 IP Catalog，出现IP模块搜索栏

## Slide 18: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
输入and出现刚才自定义的and32_v1_0IP，双击添加IP，下一步点击OK

## Slide 19: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
综合输出选项选择Global

## Slide 20: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
自定义的and32_v1_0IP
已经成功添加
同样的方式可添加自定义的and32_v1_0，MUX2T1_32_0 等IP

## Slide 21: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
点击下方的IP Source，在IP名称下双击Instantiation Template下方的.veo文件，出现调用IP的模板文件

## Slide 22: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
复制模板文件或按照格式编写到顶层文件下即可完成模块的调用。
例化名称（可改）
模块名称（不可改）
模块端口（不可改）
例化端口（可改）

## Slide 23: 模块调用OExp00-Element （不含源文件版）
方法与含源文件版本相同，区别在于IP核文件不同
每个模块的IP核文件夹都包含xgui和component以及其对应的.edf文件和.v端口文件
其调用原理是利用xgui下的tcl脚本根据xml特征描述从.edf文件处重新复制生成工程
所需文件