## Slide 1: Computer Organization & Design实验与课程设计 Lab0 VIVADO介绍&模块封装
Ma De (马德)
made@zju.edu.cn
2025
College of Computer Science, Zhejiang University

## Slide 2: Course Outline
一、实验目的
二、实验环境
三、实验目标及任务

## Slide 3: 实验目的
1. 熟练掌握EDA开发工具和开发流程
2. 复习数字逻辑设计实现方法
3. 扩展优化逻辑实验基本模块
4. 优化计算机系统实现的辅助模块
5. 了解计算机硬件系统将中到的最基本模块

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. NEXYS A7开发板
  3. Vivado 2017.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: 实验目标及任务
1. VIVADO工具学习
  目标：熟悉VIVADO设计环境，掌握EDA工具
  任务：利用VIVADO完成water_LED的全流程设计
2. 自定义模块设计学习
  目标：自定义模块设计，熟悉模块化流程
  任务：利用VIVADO完成多选器（MUX） 的设计和封装

## Slide 6: 实验目标及任务
3. 基本逻辑模块的原理学习、Xilinx IP 生成
  目标：熟悉多选器、逻辑运算、数据扩展等模块的设计原理，掌握存储器的IP生成方法
  任务1：熟悉基本模块功能，在VIVADO环境中采用verilog进行基本模块的设计和仿真验证；
  任务2：学习利用VIVADO生成Xilinx 库中的IP，以存储器ROM、RAM为例，并完成其存储内容的初始化

## Slide 7: 实验目标及任务
4. 利用自定义模块构建实验平台
  目标：了解实验板的资源情况，熟悉RTL TOP-DOWN的设计流程，完成实验平台muxctrl的构建
  任务：采用verilog编码的设计方法，完成多选器控制LED的设计并利用NEXYS A7实验板进行硬件验证

## Slide 8
1 、VIVADO工具学习
  目标：熟悉VIVADO设计环境，掌握EDA工具
  任务：利用VIVADO完成water_LED的全流程设计

## Slide 9: Vivado工具简介
Vivado是 Xilinx 公司于 2012 推出的新一代集成设计 环境， Vivado代表了未来 Xilinx FPGA 开发环境的变化趋势。作为一个 Xilinx FPGA 的开发使用者，学习掌握 Vivado 是趋势。
随着 FPGA 进入 28nm 时代， ISE 工具似乎就有些“不合时宜”了，硬件提升了，软件不提升的话，设计效率必然受影响，所以推出Vivado 是为了提高设计者的效率，它能显著增加 Xilinx 的 28nm 工艺的可编程逻辑器件的设计、综合与 实现效率。
然而，Vivado 并不是 ISE 的升级版，它是全新的另一个 Xilinx FPGA 的开发工具，以前在 ISE 里面经常出现的像 XST、 Core Generator 等工具在 Vivado里面已经不复存在，开发者可以将 Vivado 理解为 Xilinx 为高端 FPGA 专门开发的一款开发工具。
Vivado目前支持Xilinx的28nm工艺的7系列FPGA，包括ZYNQ、Virtex-7系列、Kintex-7系列和 Artix-7 系列，不支持其它系列的 FPGA。

## Slide 10: Vivado工具简介
Vivado开发流程主要分为三阶段：系统设计输入；实现；硬件编程和验证。每个阶段又有不同的方法和步骤。
系统设计输入：传统的RTL开发；IP集成器及第三方IP核；高层次综合C/C++语言设计输入，嵌入式集成开发SDK输入等。
实现：逻辑仿真；逻辑分配及物理约束；综合实现及时序分析等。
硬件编程和验证：生成比特流；JTAG调试测试；SDK导出及嵌入式CPU引导和测试
系统设计输入
实现
硬件编程和验证

## Slide 11: Vivado设计流程-软件启动
安装好Vivado之后，在Windows系统 Start > All Programs > Xilinx Design Tools > Vivado> Vivado ，或者桌面上找到如下图标，点击打开Vivado。

## Slide 12: Vivado设计流程-工程创建
启动Vivado之后，单击 Create New Project。

## Slide 13: Vivado设计流程-工程创建
单击 NEXT。

## Slide 14
指定工程所放路径与工程名字
工程名称
工程存放位置
是否建立与工程名称同名的子目录
Vivado设计流程-工程创建
创建名为 Water_LED的工程到对应的文件目录，之后单击 NEXT

## Slide 15
Vivado设计流程-工程创建
选择RTL Project ，此时把Do not specify at this time勾上，表示在新建工程时不去指定源文件。
RTL工程
综合后工程
引脚约束工程工程
导入现有工程
示例工程

## Slide 16
FPGA芯片
FPGA开发板
FPGA芯片筛选选项
FPGA芯片搜索栏
FPGA芯片选项
Vivado设计流程-工程创建
选择器件或者板卡。Parts表示器件，当然如果是板卡就点击Boards。器件可以根据系列去选，也可以直接在Search栏搜索器件型号。
Family: Artix7
Device: XC7A100T
Package: CSG324
Speed:
-1
必须一致！

## Slide 17
Family: Artix7
Device: XC7A100T
Package: CSG324
Speed:
-1
Vivado设计流程-工程创建
创建基于XC7A100TCSG324-1的工程，点击Finish结束

## Slide 18
工作流窗口
源文件窗口
属性窗口
工作区窗口
脚本流程窗口
Vivado设计流程-工程创建
Vivado操作界面
工程设置
添加代码
IP核
创建硬件原理图
仿真
RTL分析
综合
实现
生成比特流
连接硬件
设计文件
约束文件
仿真文件
菜单栏和快捷键窗口

## Slide 19
工作流窗口
源文件窗口
属性窗口
工作区窗口
脚本流程窗口
Vivado设计流程-工程创建
新建Verilog文件：在Flow Navigator界下点击 Add Sources.

## Slide 20
添加/创建约束文件
添加/创建设计源文件
添加/创建仿真激励文件
Vivado设计流程-工程创建
选择单击 Add or Create Design Sources 然后单击 NEXT

## Slide 21
添加已有文件
添加已有工程目录
创建文件
Vivado设计流程-工程创建
单击 Create File 来创建文件

## Slide 22
文件类型
文件名称
文件保存路径
Vivado设计流程-工程创建
指定文件名与路径，文件类型（File type）选择为Verilog

## Slide 23
Vivado设计流程-工程创建
添加完成后如下图所示之后单击 finish 完成文件的创建

## Slide 24
Vivado设计流程-工程创建
继续弹出的对话空中，可以设置一些端口，但是我们现在直接单击 OK
模块名
端口名
端口方向

## Slide 25
Vivado设计流程-工程创建
创建完成后可以看到 Design Sources 文件夹中有了 Water_LED这个文件，这个文件就是我们可以编写 verilog 程序的文件。
创建的源文件

## Slide 26
Vivado设计流程-工程创建
双击刚刚创建的源文件，打开流水程序源码如下，可以看出这是一个空的工程，我们现在要添加代码
创建的源文件

## Slide 27
Vivado设计流程-工程创建
双击刚刚创建的源文件，打开流水程序源码如下，可以看出这是一个空的工程，我们现在要添加代码
添加的源文件

## Slide 28
Vivado设计流程-流水灯点亮分析
如图，为NEXYS-A7上的16个并行LED流水灯原理图, 所有的阴极（负极）接地（共阴极），当阳极接高电平时，点亮。

## Slide 29
Vivado设计流程-流水灯点亮分析
如图，为LED流水灯源程序, 输入时钟（100MHZ）,输入复位（低电平有效），输出LED灯驱动（高电平有效）
设置中间计数器C0每计数100000000翻转一次，产生1HZ(1S)的时钟来更新一次LED点亮状态（若不延缓以前的100M快时钟，则会影响流水灯的观察）
通过左移一位高电平的方式逐个点亮LED，形成流水

## Slide 30
添加/创建仿真文件
Vivado设计流程-功能仿真
点击Add Source, 添加仿真文件

## Slide 31
Vivado设计流程-功能仿真
选择仿真文件保存路径，创建新文件
仿真文件存储路径
创建文件

## Slide 32
Vivado设计流程-功能仿真
创建Water_LED_tb新文件
仿真激励文件名称
仿真文件存储路径
仿真文件类型

## Slide 33
Vivado设计流程-功能仿真
创建完成，点击Finish结束
仿真文件

## Slide 34
Vivado设计流程-功能仿真
端口定义，点击OK直接跳过
端口定义

## Slide 35
Vivado设计流程-功能仿真
在Simulaion Source下双击刚刚创建的仿真文件，这是一个空文件，我们需要添加代码
仿真文件

## Slide 36
Vivado设计流程-功能仿真
如图，仿真文件补充完整
模块例化
100mhz时钟

## Slide 37
Vivado设计流程-功能仿真
如图，选择流程窗口下的SIMULATION，行为仿真
点击仿真选项
选择行为仿真

## Slide 38
Vivado设计流程-功能仿真
如图，点击仿真复位键，然后run all
点击仿真选项
选择行为仿真
模块层次
结构窗口
被选模块
信号窗口
信号名称
信号值
波形窗口
显示时间刻度
显示控制快捷键
控制快捷键
TCL控制台

## Slide 39
Vivado设计流程-功能仿真
如图，LED_o实现逐位高电平左移流水点亮
信号名称
信号值
波形窗口
显示时间刻度
显示控制快捷键
波形放大
查找
保存
波形缩小
波形完全显示
追踪到光标处
到初始时刻
到最后时刻
前一个波形跳变
下一个波形跳变
因为时钟频率高，而LED每秒闪烁一次，所以仿真需较长的时间才能观察到结果！

## Slide 40
Vivado设计流程-RTL分析
如图，完成仿真后，可以点击RTL Analysis下的Schematic，打开下图所示的RTL级电路原理图

## Slide 41
Vivado设计流程-综合
点击工作流窗口SYNTHISIS下Run Synthesis，弹出综合对象路径及运行线程数设置窗口，采用默认设置，直接点击OK,综合完成后弹出成功窗口，可以继续进行实现步骤，或者打开综合后的原理图设计以及查看综合报告，这里选择打开综合设计

## Slide 42
Vivado设计流程-综合
综合后的设计如图所示

## Slide 43
Vivado设计流程-引脚约束
方法一 工具直接约束法 综合完成后，点击I/O Ports

## Slide 44
Vivado设计流程-引脚约束
方法一 工具直接约束法 点击I/O Ports，Find Results 中进行管脚配置；
Package Pin 对应 FPGA 中的管脚， I/O Std 对应电平标准。
配置 RSTn_i 信号连接到 C12 管脚，电平标准是 LVCMOS33，在Package Pin 中选择 C12 管脚， I/O Std 选择 LVCMOS33。其他按图示配置。

## Slide 45
Vivado设计流程-引脚约束
方法一 工具直接约束法 约束完成点击保存并命名，点击OK；

## Slide 46
Vivado设计流程-引脚约束
方法二 脚本约束法 在综合前，点击Add Source添加约束文件，之后点击Next, Finish

## Slide 47
Vivado设计流程-引脚约束
方法二 脚本约束法 在Consraintsxai下，双击Water_LED.xdc约束文件并填入如下的约束文件

## Slide 48
Vivado设计流程-引脚约束
引脚约束，是将所设计的功能模块的端口与实际物理芯片的引脚进行绑定，从而实现输入和输出与实际信号量连系的有效性；
工具约束和脚本约束都可行，推荐脚本约束；可以直接使用提供的xdc文件

## Slide 49
Vivado设计流程-实现
如综合前，脚本约束引脚，则综合后直接进行实现步骤；若综合后，工具约束引脚，则需再次进行综合，再进行实现步骤
点击IMPLEMENTATION下的Run Implementation,在弹窗中直接点击OK，开始实现步骤
实现完成，可以打开实现的设计，或者生成比特流，或者观察实现报告；

## Slide 50
Vivado设计流程-实现
点击OK，可以打开实现的设计；

## Slide 51
Vivado设计流程-实现
放大实现的设计图，可以清楚观察到底层的逻辑单元（多路选择器、异或门、触发器等）；

## Slide 52
Vivado设计流程-生成比特流
点击PROGRAM AND DEBUG下的Generate Bitstream，再随后弹窗点击OK，右上角为生成比特文件的过程图，最后比特流成功生成；

## Slide 53
Vivado设计流程-下载程序
给开发板通电，并且连接下载器
点击PROGRAM AND DEBUG下的OpenTarget， 然后单击 Auto Connect；
单击 Program Device，选择器件和比特文件，进行下载
连接成功弹出
bit文件路径选择图

## Slide 54
Vivado设计流程-实验结果
下载过程下载完成后 LED 流水灯就运行起来了
下载过程

## Slide 55
2. 自定义模块设计学习
  目标：自定义模块设计，熟悉模块化流程
  任务：利用VIVADO完成多选器的设计和封装
----MUX2T1_5
----包含源文件
----不含源文件

## Slide 56: 自定义模块设计—MUX2T1_5
模块封装之前，我们需要仿照前边流水灯的设计流程先进行MUX2T1_5的设计
双击并打开Vivado，创建新工程
点击Create Project

## Slide 57: 自定义模块设计—MUX2T1_5

## Slide 58: 自定义模块设计—MUX2T1_5
指定工程所放路径与工程名字
工程名称
工程存放位置
是否建立与工程名称同名的子目录

## Slide 59: 自定义模块设计—MUX2T1_5
选择RTL Project ，此时把Do not specify at this time勾上，表示在新建工程时不去指定源文件。
RTL工程
综合后工程
引脚约束工程工程
导入现有工程
示例工程

## Slide 60: 自定义模块设计—MUX2T1_5
选择器件或者板卡。Parts表示器件，当然如果是板卡就点击Boards。器件可以根据系列去选，也可以直接在Search栏搜索器件型号。
FPGA芯片
FPGA开发板
FPGA芯片筛选选项
FPGA芯片搜索栏
FPGA芯片选项
Family: Artix7
Device: XC7A100T
Package: csg324
Speed:
-1

## Slide 61: 自定义模块设计—MUX2T1_5
创建基于XC7A100TCSG324-1的工程，点击Finishi结束

## Slide 62: 自定义模块设计—MUX2T1_5
新建Verilog文件：
在Flow Navigator界下点击 Add Sources.
工作流窗口
源文件窗口
属性窗口
工作区窗口
脚本流程窗口

## Slide 63: 自定义模块设计—MUX2T1_5
如下界面，第一个是添加或者新建XDC约束文件；第二个是添加或者新建设计文件；第三个是添加或者新建仿真文件。这里选择添加或者新建设计文件，再点击Next
添加/创建约束文件
添加/创建设计源文件
添加/创建仿真激励文件

## Slide 64: 自定义模块设计—MUX2T1_5
这里点击Create File。Add Files表示添加已有的设计文件，Add Directories表示添加文件夹。
添加已有文件
添加已有工程目录
创建文件

## Slide 65: 自定义模块设计—MUX2T1_5
指定文件名与路径（默认存放在工程默认路径），文件类型（File type）选择为Verilog，如果你用的是其它硬件描述语言，则选择你用的语言类型
文件类型
文件名称
文件保存路径

## Slide 66: 自定义模块设计—MUX2T1_5
在之后跳出的框依次点击OK，Finish，Yes。这就完成了一个设计文件的新建

## Slide 67: 自定义模块设计—MUX2T1_5
模块定义，这里直接点击OK
模块名
端口名
端口方向
是否总线类型
最高位
最低位

## Slide 68: 自定义模块设计—MUX2T1_5
创建的源文件

## Slide 69: 自定义模块设计—MUX2T1_5
在Source框双击刚刚新建的文件，完成你的Verilog代码设计，并保存
添加设计文件

## Slide 70: 自定义模块设计—MUX2T1_5
已添加的源文件

## Slide 71: 自定义模块设计—MUX2T1_5
添加/创建仿真文件

## Slide 72: 自定义模块设计—MUX2T1_5
仿真文件存储路径
创建文件

## Slide 73: 自定义模块设计—MUX2T1_5
仿真激励文件名称
仿真文件存储路径
仿真文件类型

## Slide 74: 自定义模块设计—MUX2T1_5
添加仿真激励文件

## Slide 75: 自定义模块设计—MUX2T1_5
已添加仿真激励

## Slide 76: 自定义模块设计—MUX2T1_5
点击仿真选项
选择行为仿真

## Slide 77: 自定义模块设计—MUX2T1_5
信号名称
信号值
信号波形
显示时间刻度
显示控制快捷键

## Slide 78: 自定义模块设计—MUX2T1_5

## Slide 79
自定义模块封装—MUX2T1_5
仿真通过，确认模块功能准确之后，我们进行模块的封装
单击 ToolsCreate and Package New IPNext

## Slide 80
自定义模块封装—MUX2T1_5
点击Next

## Slide 81
选择 Package your current projectNext
自定义模块封装—MUX2T1_5

## Slide 82
选择 IP 的保存路径，单击 Next
自定义模块封装—MUX2T1_5

## Slide 83
自定义模块封装—MUX2T1_5

## Slide 84
出现如下界面（tmp_edit_project）
自定义模块封装—MUX2T1_5

## Slide 85
选择 Review and PackagePackage IP
自定义模块封装—MUX2T1_5

## Slide 86
自定义模块封装—MUX2T1_5
这样，MUX2T1_5的IP模块就封装完成

## Slide 87
自定义模块封装—MUX2T1_5
在MUX2T1_5工程的输出文件目录下，可查看生成的模块文件信息
以此类推，我们可以完成实验所需的MUX2T1_8、MUX2T1_32……
AND32、XOR32……
所有功能模块的带源文件的封装。

## Slide 88
自定义模块封装—MUX2T1_5
VIVADO的强大之处在于IP模块的可重用性，以上是设计者自己设计包含源文件的流程，有时候我们想参考官方的源码，但是有些IP怎么也找不到官方的源码；并且如果设计者不希望自己的设计被看到，则需对源文件进行加密或者屏蔽。下面是两种Vivado创建IP的流程：
上面建立的IP可以很方便操作一下看到源文件，实际使用过程中IP作为知识产权的成果，设计者并不希望公开IP核的源代码，下面将建立一个不包含源文件的IP。

## Slide 89
自定义模块封装—MUX2T1_5(不含源文件)
不含源文件的IP模块封装分为两步：
一、网表文件.edf的生成
二、根据.edf文件进行IP封装

## Slide 90
自定义模块封装—MUX2T1_5(不含源文件)
工程的创建，源文件添加，仿真等·步骤与带源文件相同
在设置选项的综合
设置中：
设置-mode
out_of_context属性，
表示在该级不插入任何
I/O BUFFERs。
一、网表文件.edf的生成

## Slide 91
自定义模块封装—MUX2T1_5(不含源文件)
设置后，在Vivado集成开发环境界面左侧的“Flow Navigator”窗口中找到并展开“SYNTHESIS”选项。在展开项中，选择“Run Synthesis”选项，Vivado开始对该设计执行综合过程。
运行完综合过程后，弹出“Synthesis Completed”对话框。在该对话框中，选择“Open Synthesized Design”前面的复选框。

## Slide 92
自定义模块封装—MUX2T1_5(不含源文件)
自动打开综合后的设计。在Vivado当前设计界面底部的“Tcl Console”窗口中输入“write_verilog -mode synth_stub E:/FPGA/ip/MUX2T1_5.v”导出空端口文件；“write_edif E:/FPGA/ip/MUX2T1_5.edf”命令，将MUX2T1_T.edf文件写到选择的目录下。（目录按实际需求即可）
若含Xilinx IP则需通过如下命令生成edf文件：
write_edif -security_mode all E:/FPGA/ip/MUX2T1_5.edf

## Slide 93
自定义模块封装—MUX2T1_5(不含源文件)
新工程的创建步骤与带源文件相同
源文件的添加，单击Add Files按钮，弹出“Add Source Files”对话框。在该对话框中，找到MUX2T1_5.edf，.v文件。可以看到在“Add Sources”对话框中添加了.edf文件，并且注意勾选“Copy sources into project”，点击finish直接结束。
二、根据.edf文件进行IP封装

## Slide 94
自定义模块封装—MUX2T1_5(不含源文件)
接下来的封装步骤与之前类似，在Vivado当前工程主界面的主菜单下，执行菜单命令【Tools】-【Createand IP Package...】，请参考带源文件的方法。
封装完成，可在对应目录下查看结果文件。

## Slide 95
3 基本逻辑模块的原理学习、Xilinx IP 的生成
  目标：熟悉多选器、逻辑运算、数据扩展等模块的设计原理，掌握存储器的生成方法
  任务1：熟悉基本模块功能，在VIVADO环境中采用verilog进行基本模块的设计和仿真验证；
  任务2：学习利用VIVADO生成Xilinx 库中的IP，以存储器ROM、RAM为例，并完成其存储内容的初始化

## Slide 96
  任务1：熟悉基本模块功能，在VIVADO环境中采用verilog进行基本模块的设计和仿真验证；

## Slide 97: 逻辑实验输出模块优化：多路器
多数选择器(multiplexers)----MUX
  多路选择器是数据选择器的别称。在多路数据传输过程中，能够根据需要将其中任意一路选出来的电路，叫做数据选择器，也称多路选择器或多路开关。
  多路选择器是一个多输入、单输出的组合逻辑电路。一个n输入的MUX就是一个n路的数字开关，可根据通道选择控制信号的不同，从n个输入中选择一个输出。
  如图，为m位n选一的多路选择器
MUX
m
s
o
I0
I1
m
m
……
In
m
s
    ⊙I0 …… In：输入端口，个数为n
    ⊙m：每一个输入和输出端口的位宽
    ⊙O：输出端口
    ⊙S：通道选择控制信号，位宽为s
注意此处s表示S的位宽

## Slide 98: 逻辑实验输出模块优化：多路器
m位n选一
  module MUXnT1_m(input [m-1:0] I0,
  input [m-1:0] I1,
  input sel,
  output reg [m-1:0] o
  );
  ……
  endmodule
MUX
m
s
o
I0
I1
m
m
……
In
m
s

## Slide 99: 逻辑实验输出模块优化：多路器
多数选择器(multiplexers)----MUX
  在CPU等部件设计将用到的重要模块
  本课程将用到的多数选择器有：
    2选1：5位、32位、8位等
    4选1：5位、32位
    8选1：8位、32位
MUX
m
s
o
I0
I1
m
m
……
In
m
s

## Slide 100: 逻辑实验输出模块优化：多路器一
5位2选一
  module MUX2T1_5(input [4:0] I0,
  input [4:0] I1,
  input sel,
  output reg [4:0] o
  );
  ……
  endmodule
32位2选一
  module MUX2T1_32(input [31:0] I0,
  input [31:0] I1,
  input sel,
  output reg[31:0] o
  );
  ……
  endmodule
MUX2T1_5.sym

## Slide 101: 逻辑实验输出模块优化：多路器二
5位4选一
  module MUX4T1_5(input [1:0] s,
  input [4:0] I0,
  input [4:0] I1,
  input [4:0] I2,
  input [4:0] I3,
  output reg[4:0] o
  );
  ……
  endmodule
32位4选一
  module MUX4T1_32(input [1:0] s,
  input [31:0] I0,
  input [31:0] I1,
  input [31:0] I2,
  input [31:0] I3,
  output reg [31:0] o
  );
  ……
  endmodule

## Slide 102: 逻辑实验输出模块优化：多路器三
32位8选一
  module MUX8T1_32(input [31:0] I0,
  input [31:0] I1,
  input [31:0] I2,
  input [31:0] I3,
  input [31:0] I4,
  input [31:0] I5,
  input [31:0] I6,
  input [31:0] I7,
  input [2:0] s,
  output reg [31:0] o
  );
  ……
  endmodule

## Slide 103: 逻辑实验输出模块优化：算术函数
32位加法器模块-无进位:add_32
  module add_32(input [31:0] a,
  input [31:0] b,
  output [31:0] c
  );
  ……
  endmodule
一位全加器的真值表如下图，其中Ai为被加数，Bi为加数，输出和为Si。
输入 |  | 输出
Ai | Bi | Si
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 104: 逻辑实验输出模块优化：算术函数
32位加减器模块-带进位:ADC32
  module ADC32(input [31:0] A,
  input [31:0] B,
  input C0, //C0=1减法
  output [32:0] S //S[32]进位
  );
  ……
  endmodule
输入 |  |  | 输出 | 
Ci-1 | Ai | Bi | Si | Ci
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
一位带进位加法的真值表如下图，其中Ai为被加数，Bi为加数，相邻低位来的进位数为Ci-1，输出本位和为Si。向相邻高位进位数为Ci

## Slide 105: 逻辑实验输出模块优化：算术函数
32位加减器模块-带进位:ADC32
输入A和B:为加减器的两个操作数输入
输出S:为加减器的运算结果输出，带进位所以扩展 S[32]
输入C0:同时实现加减运算，而输出只有一个，因此需要
选择控制C0=0，加法；C0=1，减法
方法一
+
-
A
B
C0
S
0
1
问题：数字逻辑设计中，减法比加法要复杂，资源消耗也大

## Slide 106: 逻辑实验输出模块优化：算术函数
32位加减器模块-带进位:ADC32
方法二 采用补码，变加为减
减法即为加负数，而计算机语言中，负数通常采用补码表示；所以采用“被减数+（减数的补码）”方式进行逻辑设计。
假设有减数X和被减数Y，计算差为D：
补码)
Y的补码 即为Y取反码再加一
Eg: X=1100;Y=0010;计算差
首先对Y按位取反：Y的反码=1101
然后计算Y的补码：Y+1=1110
最后X加上Y的补码：1100+1110=11010
舍弃第五位1：结果为1010
十进制验证：1100（12）— 0010（2）=1010（10）
硬件如何实现反码

## Slide 107: 逻辑实验输出模块优化：算术函数
32位加减器模块-带进位:ADC32
方法二 采用补码，变加为减
反码：将每一位取反
1010反码： 0101
0101反码： 1010
异或：输入相同为0，否则为1
1010 1111: 0101
0101 𝑋𝑂𝑅 1111: 1010
异或操作求反码：与1进行异或
四位行波进位加法器
八位行波进位加法器
八位加/减法器
每个减数b输入都经过一个异或门；异或门的另外一个输入为控制端，并且当其为1时才进行减法操作

## Slide 108: 逻辑实验输出模块优化：算术函数
32位加减器模块-带进位:ADC32
方法二 采用补码，变加为减
由原理图得到真值表：
当SUB=0;输出f=b;且此时进位为0；所以输入a和b,求和；
当SUB=1;输出f=;b通过异或门取反，而c=1；所以输入a和+1；求和--------实现减法
module ADC32(input [31:0] A,
input [31:0] B,
input C0,
output [32:0] S );
wire B_Notation = C0 ^ 1'b0;
assign S = {1'b0,A} + {B_Notation,B} + C0;
endmodule
C0=0;S=A+B;
C0=1;S=A+B+1 最高位为进位先忽略
没有实现减法？
B未进行反码操作；需将B与进行32位扩展的“1”进行异或操作后再做输入
详细实现见-------实验
ALU设计

## Slide 109: 逻辑实验输出模块优化：逻辑函数
32位“与”运算模块：and32
  module and32(input [31:0] A,
  input [31:0] B,
  output [31:0] res
  );
  ……
  endmodule
与门的真值表 |  | 
输入A | 输入B | 输出Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
数学逻辑表达式：Y = AB

## Slide 110: 逻辑实验输出模块优化：逻辑函数
32位“或”运算模块：or32
  module or32(input [31:0] A,
  input [31:0] B,
  output [31:0] res
  );
  ……
  endmodule
或门的真值表 |  | 
输入A | 输入B | 输出Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
或门的数学逻辑表达式为：Y=A+B

## Slide 111: 逻辑实验输出模块优化：逻辑函数
32位“或非”运算模块：nor32
  module nor32(input [31:0] A,
  input [31:0] B,
  output [31:0] res
  );
  ……
  endmodule
输入A | 输入B | 输出Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
或非门真值表
逻辑关系的数学表达式为：Y=(A+B)’

## Slide 112: 逻辑实验输出模块优化：逻辑函数
32位“异或”运算模块：xor32
  module xor32(input [31:0] A,
  input [31:0] B,
  output [31:0] res
  );
  ……
  endmodule
输入A | 输入B | 输出Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
异或门真值表
逻辑关系的数学表达式为：Y=A B

## Slide 113: 逻辑实验输出模块优化：逻辑函数
32位数逻辑右移 ：srl32
  移位量由B[4:0]决定
  module srl32(input [31:0] A,
  input [31:0] B,
  output [31:0] res
  );
  ……
  endmodule
逻辑移位：左移时最低位补0，右移时最高位补0的移位操作。
eg:10101010
逻辑左移一位： 01010100
逻辑右移一位： 01010101
逻辑左移/右移（<<，>>）不管符号位，整体做移动。

## Slide 114: 逻辑实验输出模块优化：逻辑函数
32位数自“或(全零判断)”运算模块：or_bit_32
  module or_bit_32( input [31:0] A,
  output o
  );
  ……
  endmodule
使用”归约或运算符zr=!(|out)”来查看是否存在1
|out 自按位或，有一个位为1结果为1，全零则结果为0
Zr=1时，判断为全0

## Slide 115: 逻辑实验输出模块优化：位扩展
16-32位数算术扩展：Ext_imm16
  16位符号数扩展为32位符号数
  module Ext_32(input [15:0] imm_16,
  output[31:0] Imm_32
  );
  ……
  endmodule
符号数扩展 保留数值位，将最高位符号位扩展
Eg:A=[3:0] 四位带符号数
扩展为8位
A2={4{A[3]},A}
位拼接符{}
将符号位A[3]赋值4次作为高四位，
原符号数A作为低四位，拼接为8位符号数
无符号数扩展 保留数值位，将其他位补0
Eg:A=[3:0] 四位无符号数
扩展为8位
A2={4{1’b0},A}
位拼接符{}
将0赋值4次作为高四位，
原符号数A作为低四位，拼接为8位无符号数

## Slide 116: 逻辑实验输出模块优化：位扩展
1位信号算术扩展成32位： SignalExt_32
  module SignalExt_32 (input S,
  output [31:0]So
  );
  assign So = {32{S}};
  endmodule
1位信号算数扩展：这一位既是符号位，又是本身的数值大小
利用位拼接符{}将其赋值扩展到所需的位数

## Slide 117: 逻辑实验输出模块：设计&仿真
请参考模块功能，自行设计逻辑模块
端口信息请保持一致
具体操作步骤请参照前MUX2T1_5的操作

## Slide 118
  任务2：利用VIVADO完成存储器ROM、RAM的生成并完成其存储内容的初始化

## Slide 119: ROM_D IP Core
用IP核生成器建立1024×32bit的ROM核
  〖第一步〗在VIVADO集成菜单上从PROJECT MANAGER选择IP Catalog，将弹出如如下新模块源母板生成向导窗口。

## Slide 120
  〖第二步〗点击搜索栏，输入memory generator
    选择Distributed Memory Generator 或Block Memory Generator
Distributed Memory ： 符合异步访问要求
Block Memory Generator： 是同步访问

## Slide 121
  〖第三步〗核参数设置
    双击Distributed Memory Generator弹出窗口第1页
点击
存储单元数和字长填入：
Depth 1024
Data Width 32
存储类型选择：
ROM
模块名称

## Slide 122
  〖第四步〗关联初始化文件并生成ROMIP核
    点击RST&Initialitiont
    点击“Browse...”选择初始化关联文件（ROM.coe）
    其余不用修改
点击查验
点击打开按钮Browse关联 Init File
最后点击生成
查看Datasheet
Coe文件的位置

## Slide 123
  〖第五步〗生成后调用
    核生成后在设计窗口出现ROM_D.xci模块
    点击IP Souce Instantiation Template 查看核调用结构ROM_D.veo：
    ROM_B your_instance_name (
    .a(a), // input [9 : 0] a
    .spo(spo) // output [31 : 0] spo
    );
  此ROM核在顶层直接调用

## Slide 124: ROM初始化文件：.coe
ROM.coe格式
  可以用VIVADO打开编辑，也可以用普通文本编辑工具
  格式如下：
    第一行：说明是初始化参数向量采用16进制（也可以2进制）
    第二行：初始化向量名
    第三行开始：初始化向量元素，用逗号“，”分隔，分号结束
    文件头、尾部可以用“#”号加注释，中间不可以
  memory_initialization_radix=16;
  memory_initialization_vector=
  00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb,
  cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
红色数据是LED图形
黑色数据是字符0-F

## Slide 125: RAM_B IP Core-U3
用IP核生成器建立1024×32bit的RAM核
  〖第一步〗在VIVADO集成菜单上从PROJECT MANAGER选择IP Catalog，将弹出如如下新模块源母板生成向导窗口。

## Slide 126
  〖第二步〗点击搜索栏，输入memory generator
    选择Block Memory Generator (注意：有时钟）

## Slide 127
  〖第三步〗核参数设置
下拉选择：
单端口RAM

## Slide 128
  〖第三步〗核参数设置
点击
填入：
Write Width 32
Write Depth 1024
选择：
Always Enabled
不要勾选

## Slide 129
  〖第四步〗生成后调用
    核生成后在设计窗口出现RAM_B.xci模块
    点击IP Souce Instantiation Template 查看核调用结构RAM.veo ：
RAM U3 (
  .clka(clk_m), // input clka
  .wea(data_ram_we), // input [0 : 0] wea
  .addra(ram_addr), // input [9 : 0] addra
  .dina(ram_data_in), // input [31:0] dina
  .douta(ram_data_out)// output [31:0] douta
  );
此RAM核在顶层模块中调用
初始化内容与之前ROM相同

## Slide 130: Question: RAM的生成
RAM的生成
  如图所示，默认的输出端口会勾选输出寄存器，导致数据会往后延迟一个时钟周期，所以应该不勾选
不要勾选

## Slide 131
4.利用自定义模块构建实验平台
  目标：了解实验板的资源情况，熟悉RTL TOP-DOWN的设计流程，完成实验平台muxctrl的构建
  任务：采用verilog编码的设计方法，调用自定义模块，完成多选器控制LED的设计并利用NEXYS_A7实验板进行硬件验证
OExp01-muxctrl

## Slide 132: NEXYS-A7实验板资源介绍

## Slide 133: NEXYS实验平台板级资源
Nexys A7板是基于Xilinx®最新的Artix-7™现场可编程门阵列(FPGA)的一个完整的、随时可用的数字电路开发平台。凭借其大容量的FPGA、丰富的外部存储器、USB、以太网和其他端口的集合，Nexys A7可以承载从入门级组合电路到功能强大的嵌入式处理器的设计。Nexys A7内置了几个外设，包括加速计、温度传感器、MEMs数字麦克风、扬声器放大器和几个I/O设备，可以用于各种设计。

## Slide 134: NEXYS实验平台板级资源

## Slide 135: NEXYS平台板级资源说明

## Slide 136: NEXYS实验平台板级资源
NEXYS A7平台具体硬件功能包括：  主芯片  Xilinx Artix™-7 XC7A100T-1CSG324 FPGA  15850 个逻辑单元  1188Kb 容量的片内存储器  240 个 DSP 快速乘法器
配置方式：  USB-JTAG  SPI Flash
存储器
 128M Byte DDR2 存储器  Serial Flash存储器  microSD card

## Slide 137: Sword实验平台板级资源
主要接口  1 路 10M/100M 网口（ RJ45）  1 路 UART 接口  1 路 12 位 VGA 接口
 1 路 USB 转 PS2 接口（可接鼠标，键盘）  1 路 SD 卡插槽  5 个 Pmod 接口（其中一个接到内部 AD 转换器）  1 路 JTAG 接口（烧录 FPGA 程序和调试用）
其他  16 个单色 LED（并行）  16 个拨码开关  7 个按键开关
（ 5 个自定义按键开关+2个复位）  8 个七段数码显示管（并行）  2 个三色 LED  1 个三轴加速度计  1 个温度传感器  1 个数字麦克风

## Slide 138: 自定义模块调用方法介绍
--源文件版
--不含源文件版

## Slide 139
在前三小节实验中，我们已经完成自定义模块的封装
本小节我们将建立OExp01-Element工程学习自定义模块的调用

## Slide 140: 模块调用OExp00-Element（含源文件版）
创建名为OExp01-Element的工程

## Slide 141: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
设计要点
拷贝模块的IP核文件夹到当前工程根目录：
MUX2T1_5、 MUX4T1_5、 MUX2T1_32、 MUX4T1_32
MUX2T1_8、 MUX8T1_8、 MUX8T1_32、 MUX2T1_64
add_32、ADC32、and32、or32、nor32、srl32、xor32、
Ext_32、SignalExt_32、or_bit_32
每个模块的IP核文件夹都包含xgui和component以及其对应的源文件
其调用原理是利用xgui下的tcl脚本根据xml特征描述从源文件处重新复制生成工程
所需文件
注：xml文件描述包含源文件的目录位置，若复制源文件时更改了路径位置，则需在xml描述对应位置进行更新，以免出现调用时无法找到源文件的错误

## Slide 142: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
目录添加 打开IP 添加窗口：PROJECT MANAGERSettingsProject SettingsIPRepository

## Slide 143: 模块调用OExp00-Element
添加自定义 IP：点击“+”，添加自定义 IP 路径，点击 OK 添加完成会弹出成功添加信息提示框，点击OK
同样的方式可以添加刚刚封装完成的所有模块
若依照步骤先将所有的模块拷贝到当前根目录下，则此处直接将根目录添加进来，可以一次性添加所有模块
自定义的实际IP路径

## Slide 144: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
单击 IP Catalog，出现IP模块搜索栏

## Slide 145: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
输入and出现刚才自定义的and32_v1_0IP，双击添加IP，下一步点击OK

## Slide 146: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
综合输出选项选择Global

## Slide 147: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
自定义的and32_v1_0IP
已经成功添加
同样的方式可添加自定义的and32_v1_0，MUX2T1_32_0 等IP

## Slide 148: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
点击下方的IP Source，在IP名称下双击Instantiation Template下方的.veo文件，出现调用IP的模板文件

## Slide 149: 模块调用OExp00-Element （含源文件版）
复制模板文件或按照格式编写到顶层文件下即可完成模块的调用。
例化名称（可改）
模块名称（不可改）
模块端口（不可改）
例化端口（可改）

## Slide 150: 模块调用OExp00-Element （不含源文件版）
方法与含源文件版本相同，区别在于IP核文件不同
每个模块的IP核文件夹都包含xgui和component以及其对应的.edf文件和.v端口文件
其调用原理是利用xgui下的tcl脚本根据xml特征描述从.edf文件处重新复制生成工程
所需文件

## Slide 151
  任务：采用verilog编码的设计方法，调用自定义模块，完成多选器控制LED的设计并利用NEXYS A7实验板进行硬件验证
OExp01-muxctrl

## Slide 152: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
建立名为OExp01-muxctrl的工程

## Slide 153: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
打开 IP 添加窗口： PROJECT MANAGERSettings
Project SettingsIPrepository

## Slide 154: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
添加自定义 IP：点击“+”，添加自定义 IP 路径，点击 OK
路径为提前拷贝所有MUX模块存于根目录的实际路径

## Slide 155: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
新建一个顶层 文件，命名为 OExp01_muxctrl之后单击 OK

## Slide 156: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
创建完成后如下图所示

## Slide 157: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
按照前面的方法完成实验所需IP模块的调用，只需添加自定义模块
4个constant
Constant0=5’b0
Constant1=5’b1
Constant2=8’b1
Constant3=1’b1
2个concat
输入两个4位
输出一个8位
4个slice
2个将输入5位截取低四位输出
2个将输入8位截取第五位输出
2个MUX2T1_5; 1个MUX8T1_8; 1个MUX4T1_5;
自定义模块
系统模块
这三类系统IP只需了解，只能在原理图模式下使用，我们采用代码方式来实现

## Slide 158: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
系统模块 Slice介绍
slice ip会把输入截取想要的位宽输出。相当于verilog的位宽截取操作。输入位宽，输出位宽，截取msb和截取lsb都是可以配置的。
输入5位，截取低四位输出
Verilog位宽截取举例：
Wire Din[4:0]; // 5bit的信号
Assign Dout = Din[3:0];// 截取低4位

## Slide 159: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
系统模块 Concat介绍
conact ip会把分立的线拼接成单一线输出，相当于verilog描述的拼接操作。输入端口数和位宽均可配置。注意In1会放置在高位，[In1,In0]
Verilog位拼接举例：
Wire In0[3:0]; // 4bit的信号
Wire In1[3:0]; // 4bit的信号
Wire In0[7:0]; // 8bit的信号
Assign dout = {In1,In0} ; // 8bit的信号
输入端口2个，位宽均为4，输出为8位

## Slide 160: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
系统模块 Constant介绍
constant ip可以输出可配置位宽的常数，电平可配置0或者1
Verilog位拼接举例：
Wire dout[4:0]; // 5bit的信号
Assign dout = 5’b0 ; // 常数赋值
位宽5bit
值为1的常数

## Slide 161: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
顶层逻辑连接如图（详细可参照pdf文档），根据连接图可完成顶层文件的编写
2个MUX2T1_5; 1个MUX8T1_8; 1个MUX4T1_5;
4个constant
Constant0=5’b0
Constant1=5’b1
Constant2=8’b1
Constant3=1’b1
2个concat
输入两个4位
输出一个8位
4个slice
2个将输入5位截取低四位输出
2个将输入8位截取第五位输出

## Slide 162: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
顶层文件的编写OExp01_muxctrl
module OExp01_muxctrl(
input wire [4:0]I0,
input wire [4:0]I1,
input wire [1:0]s,
input wire s1,
input wire [2:0]s2,
output wire [4:0]o_0 );
wire [4:0] MUX2T1_5_0_o;
wire [4:0] MUX2T1_5_1_o;
wire [7:0] MUX8T1_8_0_o;
MUX2T1_5_0 MUX2T1_5_0
(.I0(I0),
.I1(I1),
.o(MUX2T1_5_0_o),
.s(s1));
MUX2T1_5_0 MUX2T1_5_1
(.I0(I0),
.I1(I1),
.o(MUX2T1_5_1_o),
.s(1'b1));
MUX4T1_5_0 MUX4T1_5_1
(.I0(MUX8T1_8_0_o[3:0]),
.I1({MUX2T1_5_1_o[0],MUX2T1_5_0_o[3:0]}),
.I2(5'b1),
.I3(5'b0),
.o(o_0),
.s(s));
MUX8T1_8_0 MUX8T1_8_0
(.I0({MUX2T1_5_0_o[3:0],MUX2T1_5_1_o[3:0]}),
.I1({MUX2T1_5_1_o[3:0],MUX2T1_5_0_o[3:0]}),
.I2(8'b1),
.I3(8'b1),
.I4(8'b1),
.I5(8'b1),
.I6(8'b1),
.I7(8'b1),
.o(MUX8T1_8_0_o),
.s(s2));
endmodule
三类系统IP的功能是如何实现的？

## Slide 163: 设计要点----子模块调用
通过顶层文件调用子模块的方式有两种：
一种是子模块以IP形式封装的，前述操作步骤都是这种方式
一种是子模块以.v形式添加的，具体操作方式与前述添加源文件方式相同
子模块以IP形式被调用
子模块以.v形式被调用
推荐使用.v形式

## Slide 164: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
添加约束

## Slide 165: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
SW[0]
SW[1]
SW[2]
SW[3]
SW[4]
SW[5]
SW[6]
SW[7]
SW[8]
SW[9]
SW[10
SW[11]
SW[12]
SW[13]
SW[14]
SW[15]
s[0]
s[1]
s1
s2[0]
s2[1]
s2[2]
I0[0]
I0[1]
I0[2]
I0[3]
I0[4]
I1[0]
I1[1]
I1[2]
I1[3]
I1[4]
o_0[0]
o_0[1]
o_0[2]
o_0[3]
o_0[4]
LED[0]
LED[1]
LED[2]
LED[3]
LED[4]

## Slide 166: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
下载bit文件
生成bit文件

## Slide 167: 多选器控制LED OExp01-muxctrl
输入： SW[15:13]=111；SW[12:0]=13’b0;
I1[4:2]=111； I1[4:0]=11100；
I0[4:0]=00000；
s[1:0]=00； s1=0； s2[2:0]=000；
拨码开关15,14,13上拨，为1；其他下拨，为0
中间过程：
MUX2T1_5_0输出I0则：o[4:0]=00000；
MUX2T1_5_1输出I1则：o[4:0]=11100；（s=1）
MUX8T1_8_0输出I0则：o[7:0]=00001100；
MUX4T1_5_1输出I0则：o[4:0]=01100;
结果：o_0[4:0] = 01100
LED[3] [2]亮（共阴，高电平点亮）
实验结果分析：
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
1
0
0
0

## Slide 168
END